DF-5型马歇尔稳定度试验仪

一、主要技术参数

1、压力测量范围：0-50KN；显示单位：0.01KN(10N)；

2、流值：测量范围：0-10.00mm（实际可达15.00mm以上）；

3、数据采集速度：45000次／秒；

4、仪器可存贮l5个试件的试验结果；

5、工作电压：220V；50Hz；

6、工作温度：5-35℃；建议在室温为10～30℃下使用。

二、主要特性

1、整个试验由仪器自动控制，自动测定，消除了各种人为误差，打印试验结果。

2、设有过压自动保护功能(若过压、压力窗口显示99.99，

仪器自动停止加压)，不会出现因过压而损坏仪器。

3、仪器以中华人民共和国交通部93—2—3发布的《公路工程及

沥青混合料试验规格》为准。

4、智能测控部分可以与普通马歇尔试验仪加荷部分相配。

三、使用方法

使用前必须将仪器的地线接地。将对应的插座按好，检

查无误会即可开主机(若电网电压较低、干扰特大、或是电

压动荡不定，有条件的用户配交流净化电源或UPS，无条件

的用户配一台交流稳压器)。

(一)显示器及键盛的使用说明

显示共8位，分成两组，试验时，左边显示压力，右边

显示流值(见仪器面板)；

键盘共三个，分别为“切换”、“打印”、“试验”；

按“切换”键是从预热到工作状态之间切换，如不需预

热按下“切换”键，可直接进入到工作状态。

按“打印”键，即打印已经试验的所有试件的稳定度和

流值数据。

按“试验”键，仪器便控制机械部分自动试验。

(二)沥青混合料稳定度试验（马歇尔）方法

将电子测控部分与机械加荷部分联接好，若需要打印，

接上打印机，仪器通l5分钟后，将做好的试件放于加荷头

之间（不必预加压）检查无误后按 “试验”键即可，仪器自

动控制加荷部分加荷，试件受压变形情况通过显示器直接显示出来，直到试件

受压破裂，停止加压，显示器上直接显示

试件最大压力和对应的流值。打印机打印出试验结果，即

最人压力与对应流值。同时仪器自动控制加荷设备下降至规定

高度，方便更换试件。

四、仪器的计量与标定

开机前，按下任一按键不放，然后打丌电源此时仪器进入标定程序状态。仪器通电30分钟后，即可标定，标定时，先记下零点数据(即显示窗已有数据)，以后检测的数据减去零点数据即可，标定完成后，关闭电源，再开机即可恢复到工作状态。

五、常见故障及维护

l、关机后立即开机键盘无效或其它部分不正常。

解决方法：关机十秒钟后再开。

2、不接打印机，或关掉打印机，仪器开机工作正常，否则，仪器工作不正常，出现这种现象有两种可能：(1)打印机缺纸；    (2)打印机“联机”指示灯灭。

解决方法：装上打印纸，按一下打印机上的“联机"键，此时仪器自动恢复正常。

3、仪器正常，打印机不打印；出现这种现象有两种可能：

(1) 打印电源线没有装或没有装好；

(2)打印电缆线内部断线；

解决方法：将打印机电缆线插好更换打印电缆线。

4、启动后，加荷部分加荷，试件受压变形，但压力窗口无数据变化，出现这种现象，应立即关机，同时，将加荷部分停止加荷。

解决方法：(1)传感器插接头松动或掉下来，重新插好。

(2)传感器联接线断了或其它部分有问题，请与本厂服务部联系。

5、加荷部分不加荷

解次方法：  (1)“执行”接头松动或掉下来了，请重新插好。

(2)执行联接线断了或主机轴压迫了限位开关(为了保护主机超限下降，安装有限位开关在仪器低部)解决办法先关闭控制器开关，然后用摇把顺时针将托盘升起5-10mm，然后拿下手摇把，开启电源即正常工作。如限位开关损坏可更换相同开关(市面有售)。

6、仪器加荷部分“能上不能下"。出现这种现象有三种可能：

(1)打印机没有联机或打印机没有纸；解决方法；装上纸，让打印机打印；

(2)“执行”接头松动或掉下来了，请重新插好。

(3)联接线断了或其它部分有问题，请与本厂服务部联系。

7、仪器未接打印机，开机后，仪器也出现死机现象；这种现象是由于电源质量太差引起的，必须解决。

解次方法有三条：(1)远离干扰源；(2)关闭干扰器具（如在功率用电器或高频焊接机等）；(3)配交流稳压器

六、使用注意事项

l、做马氏试验时，加荷部分必须由电子测控部分控制，不得人工强制加荷或人为启动电机加荷，否则，会发生加压过载而损坏仪器。

2、若电网干扰较大，或是电压动荡不定，有条件的用户配交流净化电源，无条件的用户请配交流稳压器。

3、加荷部分控制线及打印机电缆线不能受力。

4、仪器接地线必须良好接地。

5、仪器不要与一个大功率用电器共用同一电源插座。

6、仪器应置于干燥处，不要常拔插接件，防止插头接触不良。

7、仪器不用时，请用布盖住，防止灰尘侵入。

8、请不要私自打开或拆卸仪器。

七、装箱清单

l、机械主机发电测控部分各一台

2、压力、流值传感器各一台

3、电源线一根

4、说明书一本

5、打印纸一轴(二型机无)

6、打印机一台(二型机无)

7、手动摇把一个

说明书中黑体字部分为重要注意事项