CF-B系列电热恒温水浴

一、用途概述

供医疗卫生、医学院校、工矿企业和科研单位等作精密恒温和辅助加热之用。

二、产品特点

l、采用不锈钢内胆，预盖、造型新颖美观。

2、高精度控温仪控温，控温精确可靠。

三、技术参数

l、工作室尺寸：600×300×200、420×180×140

2、额定电压：220V

3、额定功率：1KW、0.5KW

4、工作温度：100℃

5、温度波动：±0.1℃

四、注意事项

1、水温箱外壳必须有效接地，以保证使用安全。

2、在未加水之前，切勿按下电源开关，以防烧毁电热管。

3、旋转调温旋钮，就能调整所需温度，顺时针方向旋转为增加温度奄反之则为降低温度，以表上读数为准。

4、在调整温度旋钮时，红绿指示灯会交替亮灭，当温度达到规定要求的温度时，红指示灯亮，表示加热电源已经切断，水温箱停止加热；当水温箱温度低于规定的要求时，绿指示灯亮，加热电源自动接通继续进行加热。